130000

Urinol HYBRIMATIC

Referência: 130000

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso com sistema de limpeza híbrida :

Sistema HYBRIMATIC :

- Alimentação por pilha 123 Lítio 6 V.

- Detetor de fluidos invisível integrado no urinol.

- Válvula com membrana sem dreno de água.

- Eletrónica integrada no urinol.

- Micro-limpeza de um segundo após cada utilizador em modo eco (ou 3 segundos em modo conforto).

- Modo afluência : a limpeza realiza-se após o período de elevada frequência.

- Limpeza periódica higiénica de 7 seg. todas as 24 h em modo eco (ou 14 seg. todas as 12 h em modo conforto) : evita maus odores e entupimentos nas canalizações.

- Débito pré-regulado a 0,07 l/seg. a 3 bar, ajustável.

- Torneira de segurança.

Urinol suspenso FINO :

- Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

- Inox 304 bacteriostático, acabamento Inox polido satinado.

- Espessura Inox : 1,2 mm.

- Entrada de água posterior.

- Saída de água horizontal encastrada.

- Acesso à parte técnica através da parte inferior do urinol.

Disponibilidade : 2º semestre 2018. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.