423

Banco de duche rebatível com ripas

Referência: 423

Informação para prescrição

Banco de duche rebatível para fixar para PMR. Modelo grande com ripas em plástico branco.

6 pontos de fixação.

Dimensões recolhido : 110 x 445 mm.

Dimensões : 380 x 340 x 180 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia 10 anos.