463326

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC

Referência: 463326

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada :

Caixa de encastramento com placa Inox satinado 320 x 220 mm.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com eletroválvula 1".

Transformador 230/12 V.

Detetor de presença infravermelhos antichoque com espelho cromado embutido.

Abertura voluntária ou automática.

Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Distância de deteção e débito / volume reguláveis.

Torneira de segurança FF 1".

Saída anti-sifónica Ø 32.

Emboque de junção Ø 32/55.

Adaptada às sanitas Rimless.

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).