493400

Misturadora eletrónica TEMPOMATIC MIX 4

Referência: 493400

Informação para prescrição

Misturadora eletrónica de parede para lavatório :

Alimentação por corrente 230/6 V por caixa encastrada.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em metal cromado L.130 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Fixação parede.

Entradas de água encastradas 1/2”.

Regulação de temperatura lateral com limitador de temperatura regulável.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Garantia 10 anos.

Disponibilidade: 1º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.