510300

Banco de duche para pendurar Grande Conforto

Referência: 510300

Informação para prescrição

Banco de duche amovível para pendurar, para PMR.

Para pendurar em barras Ø 32 (ver ref. 5481P, 5120P2 e 50505P2).

Assento e apoio de costas Grande Conforto HR.

Modelo grande.

Amovível : reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo : hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Agradável e quente ao toque.

Assento completo removível fabricado em polímero alta resistência.

Adaptado para uma utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Estrutura em tubo Inox 304 bacteriostático Ø 32. Estrutura Inox polido brilhante UltraPolish.

Cilindros reguláveis que garantem boa horizontalidade do assento.

Espelhos de apoio largos asseguram a proteção da parede.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Dimensões : 590 x 420 x 510 mm.