778BOX-778700

Torneira de urinol TEMPOFLUX

Referência: 778BOX-778700

Informação para prescrição

Torneira temporizada encastrada para urinol individual :

Placa Inox satinado 145 x 145 mm.

Botão de pressão em metal cromado.

Módulo de encastre estanque :

Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm) .

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e cartuchos integrados e acessíveis pela frente.

- Torneira TEMPOFLUX F1/2" compatível com água do mar e águas residuais.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~3 seg., ajustável de 3 a 7 seg. (patenteado).

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Ligação com emboque de junção de Ø 35 (para urinóis standard) ou com ligação em latão 1/2” (para urinóis com alimentação por flexíveis).

Garantia 10 anos.