794450

Conjunto de duche TEMPOMIX 3

Referência: 794450

Informação para prescrição

Conjunto de duche temporizado visível :

Misturadora TEMPOMIX 3 monocomando 3/4".

Instalação mural à face.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~30 seg., ajustável de 20 a 30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Manípulo em metal cromado.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeiras reforçadas (fixação por parafusos fornecido).

Ligações excêntricas M1/2" para entre-eixos de 130 a 170 mm.