121800

Lavatório parede FACIL

Referência: 121800

Informação para prescrição

Lavatório de fixação parede, 360 x 390 mm.

Diâmetro interior do lavatório : 320 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Com furo para torneira Ø 35 à direita .

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 4,1 kg.

[Antiga referência : 0211080006]