130310

Urinol LP coletivo

Referência: 130310

Informação para prescrição

Urinol ao pavimento, de pousar.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Entrada de água posterior. Saída de esgoto ao centro.

Fornecido com 2 difusores de lavagem em Inox e 2 flexíveis.

Economia de água : limpeza otimizada com um débito de 0,1 l/seg., por serviço, ou seja 0,3 litro por utilização.

Válvula 1"1/2. Fornecido com válvula com sifão integrado (ref. 785000).

Instalação e manutenção facilitadas por janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.