138770

Urinol suspenso BOOMERANG

Referência: 138770

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Entrada de água posterior.

Saída de esgoto horizontal encastrada.

Instalação facilitada : tampa de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Fornecido com um sifão 1"1/2.

Fornecido com fixações.

Peso : 8 kg.