160710

Sanita suspensa 700 S TC

Referência: 160710

Informação para prescrição

Sanita suspensa para fixação através de corete técnica (TC).

Sanita alongada com 700 mm de comprimento para um melhor conforto das pessoas com mobilidade reduzida.

Design simples e elegante.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura Inox : 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizonta Ø 100 mm.

Economia de água : funciona com 4 L de água e mais.

Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).

Fundo fechado.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.