182060

Vazadouro ao pavimento XL P

Referência: 182060

Informação para prescrição

Vazadouro ao pavimento.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,5 mm.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Sistema de descarga oculto : fundo fechado.

Instalação rápida e fácil : 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Grelha suporte para balde, articulada em Inox.

Peso : 16 kg.

[Antiga referência : 0710200006]