2446

Misturadora mecânica de banca ou pia

Referência: 2446

Informação para prescrição

Misturadora mecânica para banca de parede.

Bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Débito 5 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.

Garantia 10 anos.