25061T1

Misturadora mecânica lavatório

Referência: 25061T1

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório com bica tubo orientável H.200 L.150 Ø 22 com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Bica alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo “joystick”.

Sem vareta e sem válvula.

Fornecida com flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8".

Corpo em latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox e contra-porcas.

Garantia 10 anos.