2519

Misturadora mecânica de banca

Referência: 2519

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de banca de parede com bica tubo orientável L.200.

Bica auto drenagem inferior Ø 22 com quebra-jatos estrela em latão.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito 26 l/min a 3 bar, regulável por ligações STOP/PURGA.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações STOP/PURGA  M1/2" M3/4" perfeitamente adaptadas às restrições do meio hospitalar.

Garantia 10 anos.