2565T3EP

Misturadora de banca com equílibiro de pressão SECURITHERM EP

Referência: 2565T3EP

Informação para prescrição

Misturadora de banca SECURITHERM com equilíbrio de pressão.

Bica fixa H.300 L.160 com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Alavanca Higiene L.215 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8" com válvulas antirretorno e filtros.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 10 anos.