2739S

Misturadora duche mecânica Securitouch

Referência: 2739S

Informação para prescrição

Misturadora de duche mecânica com :

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 e limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações standard excêntricas M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia10 anos.