463030

Torneira de descarga direta TEMPOMATIC

Referência: 463030

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de descarga direta para atravessar a parede :

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com eletroválvula 1".

Transformador 230/12 V.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Abertura voluntária ou automática.

Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Distância de deteção e débito/volume reguláveis.

Torneira de segurança FF1".

Saída anti-sifónica Ø 32.

Emboque de junção Ø 32/55.

Espelho embutido na parede.

Varão roscado pode ser cortado à medida.

Para atravessar a parede ≤ 30 mm.

Adaptada às sanitas Rimless.

Garantia 10 anos.