479407

Torneira de urinol TEMPOMATIC 4

Referência: 479407

Informação para prescrição

Torneira eletrónica para urinol individual :

Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V integrada.

Instalação mural à face.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas ( volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE) :

- limpeza curta após cada utilizador,

- limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,25 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Torneira de segurança e regulação de débito integradas.

Corpo monobloco em metal cromado.

Ligação M1/2".

Esquadria para alimentação encastrada com tubo e emboque Ø 35.

Garantia 10 anos.

Ideal para renovação :