5060DP2

Barra de apoio fixação pavimento-parede, Ø 32

Referência: 5060DP2

Informação para prescrição

Barra de apoio fixação pavimento-parede Ø 32, para PMR. Modelo à direita.

Utilização como barra de apoio e de elevação para WC.

Recomendada quando a sanita está afastada da parede lateral.

Dimensões : 800 x 750 mm.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.