510410

Banco de duche rebatível grande com pé ALU

Referência: 510410

Informação para prescrição

Banco de duche ALU rebatível com pé, para PMR. Modelo grande.

Estrutura em tubo alumínio branco Ø 25 x 2 mm.

Fixações invisíveis.

Pé retrátil guiado por braço articulado.

Altura do pé regulável até 8 mm.

Ripas largas em plástico, confortáveis e de fácil manutenção.

Apoios laterias ergonómicos e antiderrapantes.

Altura do assento : 480 mm.

Testado com mais de200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Dimensões recolhido : 82 x 565 mm.

Dimensões : 430 x 465 x 480 mm.

Garantia 10 anos. Marcação CE.