510436

Banco de duche rebatível com pé e apoio de costas Grande Conforto

Referência: 510436

Informação para prescrição

Banco de duche rebatível com pé, para fixar, para PMR.

Com assento e apoio de costas Grande Conforto HR.

Modelo grande.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Assento completo e apoio de costas removível fabricados em polímero alta resistência.

Adaptado para uma utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Estrutura em tubo Inox 304 bacteriostático Ø 32.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish.

Reforçado por pé articulado com braço em tubo Inox 304 Ø 25.

Fixações por placa em Inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecida com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 300 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 170 kg.

Dimensões : 506 x 420 x 1 000 mm.

Dimensões recolhido : 165 x 620 mm