511920W

Banco de duche rebatível Be-Line

Referência: 511920W

Informação para prescrição

Banco de duche rebatível amovível Be-Line para PMR.

Modelo grande.

Amovível : facilmente removível com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo : hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Mantém-se na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Assento completo reforçado fabricado em polímero de alta resistência, permite uma instalação sem pé sobre uma parede adaptada.

Superfície antiderrapante.

Acabamento alumínio epoxy branco mate proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Placa em alumínio maciço.

5 pontos de fixação ocultos.

Fornecido com parafusos em Inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.

Dimensões : 455 x 450 x 90 mm.

Dimensões recolhido : 85 x 470 mm.