5636

Conjunto de pré-lavagem parede

Referência: 5636

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento, que inclui :

• Misturadora parede F3/4" entre-eixos variável com :

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

- Ligações excêntricas M1/2" M3/4".

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

• Chuveiro anticalcário preto M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

• Flexível reforçado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

• Coluna 3/4" em latão.

• Abraçadeira parede regulável.

• Mola guia em Inox.

• Garantia 10 anos.