5680

Conjunto de pré-lavagem 2 furos

Referência: 5680

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento, que inclui :

• Misturadora 2 furos de bancada entre-eixos 150 mm com :

- Cabeça da válvula com mecanismo reforçado com manípulo ergonómico.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

• Chuveiro anticalcário preto M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

• Flexível reforçado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

• Coluna 3/4" em latão.

• Abraçadeira parede regulável.

• Mola guia em Inox.

• Garantia 10 anos.

Este modelo de conjunto permite uma instalação mais próxima do respaldo.