578305-578222

Estrutura de suporte autoportante para WC TEMPOFIX 3

Referência: 578305-578222

Informação para prescrição

Estrutura de suporte autoportante l.350 para WC suspenso :

Estrutura em aço epoxy preto.

Fixação ao pavimento portador.

Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

Tubo de evacuação PVC Ø 100 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Fornecido pré-montado.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Para painel de 15 a 35 mm.

Equipada com torneiras de descarga direta temporizadas TEMPOFLUX 2 :

Espelho em metal cromado Ø 195 com fixação oculta.

- Descarga dupla 3l/6l (ajustável a 2l/4l).

- Abertura suave.

- Proteção anti-sifónica.

Torneira de segurança e de regulação de débito/volume.

- Corpo em latão maciço e mecanismo antichoque insensível ao calcário.

- Alimentação em linha M3/4".

- Nível acústico conforme as exigências da norma NF EN classe II.

Características técnicas : ver TEMPOFLUX 2 ref. 762902.

Garantia 10 anos.