6692

Conjunto de pré-lavagem monofuro

Referência: 6692

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Fornecidos com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200 – 290.

- Débito 25 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro anticalcário branco M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

Flexível reforçado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 10 anos.