683001

Sifão de pavimento

Referência: 683001

Informação para prescrição

Sifão de pavimento para pavimento duro (azulejo ou betão), altura regulável :

Débito 36 l/min normalizado.

Nível de água 50 mm.

Placa e grelha Inox polido brilhante 150 x 150 mm.

Saída horizontal ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).

Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.

Resistência à temperatura : 60°C em contínuo, 85°C no pico.

Cesto com puxador : preensão e limpeza fáceis.

Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).

Classe antifogo (segundo norma americana UL94).

Altura de 110 mm, extensão regulável até 70 mm.

Grelha fixa por 2 parafusos Inox.