741000

Torneira temporizada TEMPOSOFT

Referência: 741000

Informação para prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório :

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Aerador anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado M1/2"

Fornecida com um símbolo azul e vermelho.

Garantia 10 anos.