749870

Torneira de duche TEMPOSOFT 2

Referência: 749870

Informação para prescrição

Torneira de duche temporizada para painel :

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação por água misturada.

Para painel ou parede seca 7 mm máx.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito pré-regulado a 9 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo em latão maciço.

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).