790006

Conjunto de duche TEMPOMIX

Referência: 790006

Informação para prescrição

Conjunto de duche temporizado para aplicar à face :

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Instalação à parede.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Latão maciço cromado.

Válvulas antirretorno e filtros integrados.

Manípulo em metal cromado.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeiras reforçadas (fixação por parafusos fornecidos).

Ligações em esquadria STOP M1/2", entre-eixos 150 mm.