790BOX-790218

Misturadora de duche TEMPOMIX

Referência: 790BOX-790218

Informação para prescrição

Misturadora de duche temporizada encastrada:

Módulo de encastre estanque.

Placa Inox polido brilhante 160 x 220 mm inviolável.

Espessura de revestimento regulável de 10 a 30 mm.

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Anel antifixação.

Regulação da temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 seg., abertura suave.

Débito 12 l/min a 3 bar, ajustável.

Fixações ocultas, torneira de segurança M1/2".

Válvulas antirretorno e filtros integrados.

Manípulo em metal cromado.

Garantia 10 anos.