790BOX-H9632

Misturadora de duche termostática encastrada

Referência: 790BOX-H9632

Informação para prescrição

• Misturadora de duche SECURITHERM termostática sequencial sem válvula antirretorno (limita a proliferação).

Segurança anti-queimaduras: fecho imediato da água quente no caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueável a 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Cartucho termostático sequencial anticalcário por regulação monocomando do débito e da temperatura.

Débito regulado a 9 l/min (misturadora apenas), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche.

Alavanca Higiene L.100.

Filtros integrados na alimentação M3/4".

• Módulo de encastre estanque com placa Inox polido brilhante de 160 x 220 mm.

• Profundidade de encastre regulável de 10 a 30 mm.

• A completar com saída parede ou chuveiro de duche.

• Misturadora conforme as exigências da norma NF MM.

Garantia 10 anos.