794470

Misturadora de duche TEMPOMIX 3

Referência: 794470

Informação para prescrição

Misturadora de duche temporizada visível :

Misturadora TEMPOMIX 3 monocomando 3/4", saída inferior M3/4" com ligação M1/2''.

Instalação mural à face.

Regulação de temperatura e abertura no manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~30 seg., ajustável de 20 a 30 seg.

Débito 9 l/min a 3 bar, ajustável.

Latão maciço cromado.

Filtro e válvulas antirretorno integrados.

Manípulo em metal cromado.

Ligações excêntricas M1/2" para entre-eixos de 130 a 170 mm.