G6532

Conjunto de pré-lavagem 2 furos

Referência: G6532

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento, que inclui :

• Misturadora 2 furos de bancada entre-eixos variável de 100 a 240 mm com :

- Cabeça da válvula com manípulo.

- Espaçador com porcas e roscas M1/2".

• Torneira de enchimento com :

- Bica telescópica orientável L.200-290 com débito 25 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

• Chuveiro anticalcário branco M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

• Flexível reforçado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

• Coluna 3/4" em latão.

• Abraçadeira parede regulável.

• Mola guia em Inox.

• Garantia 10 anos.

Este modelo de conjunto permite uma instalação mais próxima do respaldo.