G6633

Conjunto de pré-lavagem monofuro

Referência: G6633

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento.

Misturadora monofuro de bancada com :

- Cabeça da válvula com manípulo.

- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Chuveiro anticalcário branco M1/2" com jato regulável com débito 9 l/min à saída.

Flexível reforçado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 10 anos.