H9630SKIT

Conjunto de duche com misturadora termostática

Referência: H9630SKIT

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostático sequencial que inclui :

• Misturadora com cartucho termostático sequencial anticalcário :

Ausência de válvula antirretorno nas entradas (menos proliferação).

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueável a 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche inferior M1/2".

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 829).

• Misturadora conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia10 anos.