H9639

Painel de duche SECURITHERM

Referência: H9639

Informação para prescrição

Painel de duche SECURITHERM alumínio epoxy para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Misturadora termostática sequencial SECURITHERM (não-temporizada).

Temperatura regulável de água fria até 39°C.

Limitador de temperatura bloqueável a 39°C, regulável.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Chuveiro de duche ROUND cromado inviolável com difusor anticalcário com regulação automática de débito.

Alavanca Higiene L.100.

Ligações M1/2".

Fixações ocultas e filtros.

Garantia 10 anos.