H9641

Conjunto de duche termostático SECURITHERM Securitouch

Referência: H9641

Informação para prescrição

Conjunto de duche para instalação parede à face :

• Misturadora de duche SECURITHERM termostática sequencial individual.

Misturadora sem válvula antirretorno (limita a proliferação).

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente no caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueável a 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Corpo em latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche M3/4" superior.

Misturadora com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" retas, adaptadas às restrições dos hospitais.

Misturadora conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

• Chuveiro de duche TONIC JET fixo :

Corpo em latão maciço cromado e fixação inviolável.

Difusor anticalcário e sem grelha : não retém as impurezas.

Débito de 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche com regulação automática de débito.

• Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas (fixação por patilhas com parafusos fornecidos).

Para alimentação encastrada M1/2".

Garantia 10 anos.