H9739KIT

Conjunto de duche termostático SECURITHERM Securitouch

Referência: H9739KIT

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostática bicomando :

• Misturadora com cartucho termostática anticalcário :

Segurança anti-queimadura : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Temperatura regulável de 25°C a 40°C e limitador de temperatura bloqueável a 38°C.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Possibilidade de realizar um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Manípulos CLASSIC.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas na alimentação M3/4".

Fornecido com 2 ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 829).

Garantia 10 anos.