H9741SHYG

Conjunto de duche autodreno termostático SECURITHERM Securitouch

Referência: H9741SHYG

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostático bicomando com dispositivo auto drenagem :

• Misturadora com cartucho termostática anticalcário :

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Temperatura regulável de 25°C a 41°C e duplo limitador de temperatura.

Primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloqueável a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Manípulos ERGO e saída M1/2" inferior.

Filtros e válvulas antirretorno integradas na alimentação M3/4".

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (limita o desenvolvimento bacteriano) (ref. 880).

Garantia 10 anos.