H9741SKIT

Conjunto de duche termostático SECURITHERM Securitouch

Referência: H9741SKIT

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostático bicomando :

• Misturadora com cartucho termostática anticalcário :

Segurança anti-queimadura : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Temperatura regulável de 25°C a 41°C.

Duplo limitador de temperatura : primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloqueável a 41°C.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Possibilidade de realizar um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min.

Manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas na alimentação M3/4".

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4" adaptadas às restrições do meio hospitalar.

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref.821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 829).

Garantia 10 anos.