H9752S

Misturadora  banheira-duche parede SECURITHERM

Referência: H9752S

Informação para prescrição

Misturadora banheira-duche SECURITHERM termostática bicomando :

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato de água quente em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável de 25°C a 41°C.

Duplo limitador de temperatura : primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloqueável a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem cortar a alimentação de água fria.

Equipado com inversor automático com bloqueio de baixa pressão que mantém a posição de duche, mesmo com débito insuficiente.

Corpo em latão cromado e manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas nas alimentações M3/4".

Misturadora com ligações murais excêntricas M1/2" M3/4".

Garantia 10 anos.